## Slide 1: FMRI数据介绍及应用

## Slide 2
fMRI是它是一种神经影像技术。
现代的神经影像学技术有这样几种：脑电图(EEG), 单光子发射体层成像(SPECT), 正电子发射型计算机断层显像(PET), 功能性磁共振成像(fMRI),侵入性光学成像(invasive optical imaging),颅内电极记录(intracranial recording) , 脑皮层电图(ECoG)，其中最为广泛应用的是fMRI和PET.
fMRI：可以探测到大脑结构和他的动态变化 ，大脑的动态变化是怎么看到的呢？目前我们大约每一秒或两秒（一般为2秒）就可以得到一张全脑图象，每一张全脑图象又包含100到200000层切片，所以我们就可以看到整个神经网络的动态变化。
fMRI介绍
时间分辨率(temporal resolution)：时间分辨率由扫描一张图片所需的时间决定，事实上扫描一张图片的时间是由一个扫描时的参数TR决定的。他决定了我们区分观察不同时间点上大脑变化的能力。
空间分辨率(spacial resolution)：空间分辨率决定了我们区分不同区域微小变化的能力（图片是否清晰）。

## Slide 3
大脑是一个三维的立体结构。我们都是一层一层的扫描它。这样扫描的话就会对应一个扫描方向（那一层所在平面的方向）
这里有三种常用的方向
冠状面(Coronal) 矢状面(Sagittal) 水平面(Axial)
大脑的扫描
可以从上到下一层一层的扫描，也可以不按顺序跳着扫描。通常来说MRI都是按照水平面扫描的。把这些扫描得到的切片拼在一起的话，就又重新组成了一个三维的大脑了。

## Slide 4
大脑的扫描
FOV(Field of View)是指扫描的那一块空间区域。例如在图中这块空间就是 192mm x 192mm，一般来说FOV我们是只讲某一层面图像的视野，比如192mm *192mm，没有第三维。
切片厚度(Slice thickness)指一层切片的厚度。同时一层图像在扫描时又会被分成很多体素(voxel)，图示中一层图像被分成了64x64个体素，所以它的分割尺寸(Matrix Size)是64x64。
其中每个体素的尺寸是3mm x 3mm x 3mm。这也是我们图像的最小单位了。当然也可以设计使用其他的尺寸。

## Slide 5
fmri是在一段时间内多次测量测量大脑某块区域.
每一个这些大脑区域大约包含100，000不同的voxels（体素）。体素是三维空间内的小立方体块块儿
相当于把大脑放在一个有边界的盒子里，把盒子切成100,000相同体积的小块.
这些小块是fmri分析的基石，他们被称为体素(voxel)或者(volume elements)
每个体素都有一个数字（在这里代表强度）和空间位置与之对应
在实验中，大约每2秒就要获得一个图像，可能一共需要获得几百个大脑图像

## Slide 6
脑成像主要分为两种：结构性脑成像与功能性脑成像。并且存在一些不同的类别来执行每种类别的成像。
关于结构性脑成像：它涉及脑结构的研究，也涉及疾病和损伤的诊断。例如，如果你在一次事故中然后得了中风或类似的疾病，你可能会去做一个结构成像看看其影响。
执行方式包括:计算机轴向断层扫描(CAT)，磁共振成像(MRI)，正电子发射断层扫描(PET)。
MRI成像举例
结构图像有着极其高的空间分辨率。我们可以通过它区分不同的组织。在这个图里面你可以分辨灰质和白质，也可以找出解剖上的边界等等各种结构上的微小细节。然而结构图像的时间分辨率却极其的低，事实上它就是一个静态的图像。

## Slide 7
关于功能性脑成像：它可用于研究认知和情感过程
执行方式包括：PET ,fMRI ,EEG ,MEG(其中fMRI是该课程重点)
fMRI成像举例
功能图像的时间分辨率相对很高。通过它我们可以研究不同时间段里大脑发生了什么变化，例如在这里有两个情况下扫描得到的“大脑功能图像序列”，情况A是用指头敲击，情况B是静息状态。这样我们就可以分析两种状态相比之下大脑的信号有什么区别。
但其空间分辨率较低，相对结构图像来说很模糊。

## Slide 8
从FMRI数据到时间序列
实际应用中，我们更多的是利用大脑图像时间序列做研究分析，因为无法直接使用fmri数据做相关研究
1、mask
在所有的分析之中，第一步都是把四维fmri数据转换为二维矩阵，这个过程称为MASK。通俗的理解就是提取我们能利用的特征。通过mask得到的二维矩阵包含一维的时间和一维的特征，也就是将fmri数据中每一个时间片上的特征提取出来，再组在一起就是一个二维矩阵。
2、Timeseries分析

## Slide 9
从FMRI数据到时间序列
在nilearn库中，提供了两个函数计算mask：
(1) nilearn.masking.compute_background_mask (2)nilearn.masking.compute_epi_mask for EPI images

## Slide 10
在通常情况下，这些信号代表血氧依赖水平(BOLD 对比度)，测量血红蛋白与脱氧血红蛋白的比例，测量该组织的新陈代谢速度，间接反映神经元活动。
血流响应函数(hemodynamic response function,HRF)，代表神经活动触发的fmri响应。
信号的意义
如果在0时刻发生了某些活动，BOLD信号就会发生这样的变化：首先上升，接着达到峰值，然后衰退并进入一段时间低谷，低于baseline十几秒

## Slide 11: Jointly Discriminative and Generative Recurrent Neural Networks for Learning from fMRI
ABIDE I dataset http://fcon_1000.projects.nitrc.org/indi/abide/
解决问题：
1、对于基于fMRI数据的分类任务，已标记数据的数量有限。
针对这种问题，应用multitask learning（相关任务之间共享信息），利用LSTM网络
使目标分类任务联合辅助的生成模型，提升学习结果，同时学习生成模型的应用有助于
分类模型的解释。
2、ASD分类任务 ASD vs. healthy controls

## Slide 12: 模型架构LSTM-DG

## Slide 13: 网络架构介绍 LSTM Block for Communities
ROI(region of interest) 感兴趣的区域
定义：
1. 一种是使用矩形表示区域Rect,指定矩形的左上角坐标和矩形的长宽。
2. 指定感兴趣行或列的范围(Range)，Range是指从起始索引到终止索引的一连续序列。
输入：fMRI ROI时序数据。
两个状态向量
cell state
hidden state

## Slide 14: Discriminative Path
主要做目标分类，这种方案首次通过LSTM层处理输入的时序数据，学习表示ROI数据的
functional communities。
Generative Path
生成部分网络主要去产生输入T长度的时序数据，下个时间点 的数据，
LSTM cell的hidden state在每个时间点传递到到另一个LSTM层，然后是具有单个节点共享密集层、平均池化层和sigmoid的激活给出ASD分类的结果。
输入首先由相同的LSTM层进行处理，LSTM cell的最终cell state cT将传递到具有R个节点的稠密层，以生成下一个时间点的值预测的ROI值。

## Slide 15: Model Training
discriminative 和 generative paths结合在一起在训练过程中。
LG是 generative model的loss（均方误差）
LD是 discriminative model的loss（交叉熵）
y {0,1}，1表示ASD患者，0表示健康。
λ表示平衡两者loss的超参。
对于正则化,我们在discriminative network的共享密集层和平均池化层，在generative network的 dense layer之前，包含dropout层。
Loss function

## Slide 16: Extraction of Functional Communities
1、将第一个LSTM块的每个节点解释为代表一个功能社区，
社区活动通过状态向量ht和ct被总结。
2、因为很难分析LSTM所有的层中ROI和社区之间的相互作用，
在这里基于社区对每个单独ROI的影响来定义社区。
3、社区的定义是密集连接的节点，即社区的每个成员都受到该社区的强烈影响，
但社区也深受其成员的影响。使用权值Wd∈RR×K表示个人 ROIs 及其功能社区之间的成员。Wd的第r行表示各社区对第r个ROI的影响，Wd的第k列表示各ROI对第k个community 的影响。
4、为了提供接近的成员分配情况，在Wd的第k列执行k-means做了k=2的两簇划分，
对Wd第k列中的成员权值进行聚类。

## Slide 17: 实验
数据：ABIDE I
four largest sample sizes：
New York University (NY), University of Michigan (UM),
University of Utah School of Medicine (US),
University of California, Los Angeles (UC).
Adam optimizer
10-fold cross-validation (CV)
batchsize32

## Slide 18: 实验结果
computing
the accuracy
(ACC),
true positive rate (TPR),
true negative rate (TNR),
area under the receiver operating characteristic curve (AUC).

## Slide 19: 实验结果
ASD最具影响力的3个社区中规模最大的数据集(NY)从最佳CV fold中提取，并在Neurosynth中进行分析。 提取的社区(图3，黄色)包括颞叶和腹内侧前额叶皮层，它们与社交和语言过程有关。第二个社区(图3，绿色)包括与记忆相关的腹内侧前额叶皮层、海马部位和杏仁核扁桃形结构。第三个包含腹内侧前额叶皮层和腹侧纹状体的社区(图3，粉红色)参与奖赏处理和决策。所有这些大脑区域功能障碍和在ASD中处理过程之前已经被证明。